Modelos de texto para propostas:

Fornecer _______ metros lineares de Schlüter®-

LIPROTEC-LL como perfil de suporte para a

criação de acentos de iluminação em revestimentos

de parede para a integração de diferentes

faixas de LED Schlüter®-LIPROTEC-ES e

dos painéis difusores Schlüter®-LIPROTEC-WSI

(43%) para uma iluminação directa/indirecta e

instalar de acordo com as regras.

A entrada dos cabos a cada perfil

deve ser incluída nos preços unitários,

é cobrada à parte.

Os topos finais, adequados ao perfil

devem ser incluídos nos preços unitários,

são cobrados à parte.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Material dos perfis de suporte:

AE = alumínio anodizado natural mate

Material do painel difusor:

PMMA - polimetacrilato de metilo

N.º art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra:________________________€/m

Preço total:___________________________€/m