Modelo para ofertas:

___m2 SchluterR-BEKOTEC-EN 23 FD como

placa com nodulos para betonilha composta por

uma lamina para estampagem em polietileno

com nodulos recortados com 23 mm de altura,

alternando entre 109 nodulos grandes com

O 60 mm e 110 nodulos pequenos com O 20

mm, os quais permitem uma instalacao de tubos

de aquecimento num quadro com 75 mm.. Cada

fila exterior de nodulos e encaixavel para efectuar

a ligacao das placas, com uma area util de

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2.. Instalacao de acordo

com as normas, incluindo o corte na zona de

escoamento.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m2

Mao de obra:_______________________ €/m2

Total:______________________________ €/m2

Modelo para ofertas:

___Colocar metros lineares de SchluterR-

BEKOTEC-BRS 808KSF fita de isolamento

de bordo de polietileno alveolar com poros

fechados (8 mm de espessura, 100 mm de

altura) e com uma base superior e inferior de

apoio autocolante junto a paredes verticais ou

pecas de montagem fixas. A base adesiva da

tira lateral tem de ser aplicada por baixo da

placa com nos para betonilha e de ficar ligada

a parte de baixo da placa com nos.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:__________________________ €/m

Mao de obra:______________________ €/m

Total:_ ____________________________ €/m