Modelo para ofertas:

_____m² de

- _____isolamento acustico e termico

- _____isolamento termico

para instalacao por baixo de SchluterR-

BEKOTEC-EN 23 F e colocar de acordo com

as regras sobre uma superficie suficientemente

plana.

- Fibra mineral, tipo:____________________

- Poliestireno, tipo:_ ____________________

- Espuma rigida extrudida, tipo:_ _________

- Espuma de vidro, tipo:_________________

Na utilizacao de betonilha fluidificada pode

ser necessario cobrir as placas de isolamento

completamente aplicadas com uma camada

de separacao em polietileno.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Colocar_____m² de SchluterR-BEKOTEC-BTS

510 como membrana de isolamento acustico,

composta por polietileno alveolar com poros

fechados com 5 mm de espessura, para a

instalacao de SchluterR-BEKOTEC-EN e aplicar

sobre uma base suficientemente plana.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

_____m² de SchluterR-BEKOTEC-EN 23 F

como placa com nodulos para betonilha

composta por uma lamina para estampagem

em polietileno com nodulos recortados com

23 mm de altura, alternando entre 109 nodulos

grandes com O 65 mm e 110 nodulos

pequenos com O 20 mm, os quais permitem

uma instalacao de tubos de aquecimento

num quadro com 75 mm. Cada fila exterior

de nodulos e encaixavel para efectuar a

ligacao das placas, com uma area util de

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m². Instalacao de acordo

com as normas, incluindo o corte na zona de

escoamento e utilizando, se necessario, a placa

de compensacao SchluterR-BEKOTEC-ENFG.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Colocar_____metros lineares de SchluterR-

BEKOTEC-BRS 808KSF fita de isolamento

de bordo de polietileno alveolar com poros

fechados (8 mm de espessura, 100 mm de

altura) e com uma base superior e inferior de

apoio autocolante junto a paredes verticais ou

pecas de montagem fixas. A base adesiva da

tira lateral tem de ser aplicada por baixo da

placa com nodulos para betonilha e de ficar

ligada a parte de baixo da placa com nodulos.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

_____metros lineares de SchluterR-DILEX-DFP

como perfil de juntas de dilatacao em polietileno

alveolar com poros fechados, um revestimento

em plastico duro e uma espessura de 10 mm,

com uma base autocolante na zona das portas.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Altura:

- 60 mm

- 80 mm

- 100 mm

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

BEKOTEC-THERM-HR como tubo de aquecimento

14 x 2 mm, sujeito a controlo de qualidade,

de plastico PE-RT de elevada qualidade

e muito flexivel. Ele e ideal para a colocacao na

placa com nodulos para betonilha SchluterR-

BEKOTEC e colocar de acordo com as regras.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Produto:___________Art. n.o:______________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

instalar sem juntas, densificar e aplanar _____m²

de

- betonilha de cimento da classe de

resistencia CT-C25-F4 (ZE 20)

- colocada convencionalmente

- betonilha fluidificada

- betonilha de gesso da classe de

resistencia CA-C25-F4 (AE 20)

- colocada convencionalmente

- equivalente a betonilha fluidificada

com uma cobertura minima de 8 mm sobre

os nodulos da placa em polietileno SchluterR-

BEKOTEC-EN. Devem ser evitadas pontes

acusticas em ligacoes de parede ou elementos

de construcao, bem como nas zonas de portas.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

dos fabricantes.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer_____m² de SchluterR-DITRA 25 como

lamina de desacoplamento, que absorve as

tensoes e cobre fendas, a base de uma lamina

de polietileno com cavidades quadradas cortadas

em forma de cauda de andorinha com

uma estrutura estriada recortada e coberta na

parte posterior por um geotextil, e colar com

uma argamassa fina hidraulica sobre a betonilha

BEKOTEC com capacidade de suporte, de

acordo com a regras.

- Executar SchluterR-DITRA 25 adicionalmente

como impermeabilizacao conjunta.

Para este efeito e necessario isolar todas

as ligacoes junto a passagens de tubos,

ligacoes no piso e na parede e juntas sobrepostas

com SchluterR-KERDI-BAND. Os

custos adicionais resultantes deste trabalho

- devem ser incluidos nos precos unitarios.

- devem ser cobrados a parte.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

DILEX-KS como perfil de juntas de movimento

com perfis de metal laterais em

- EKSN = aco inoxidavel

- EKSN V4A = aco inoxidavel 1.4404 (V4A)

- AKSN = aluminio

com abas de fixacao perfuradas trapezoidais

fixadas numa zona de movimento com 11 mm

de largura de borracha sintetica numa camara

de perfil em forma de U e proceder a sua colocacao

no ambito da instalacao da ceramica,

sob consideracao das indicacoes do fabricante

de acordo com as regras.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

DILEX-BWB como perfil de juntas de dilatacao

com angulos de fixacao perfurados trapezoidais

laterais em PVC reciclado duro e com uma zona

de dilatacao flexivel com 10 mm de largura em

CPE macio e proceder a colocacao da ceramica

sob consideracao das indicacoes do fabricante

de acordo com as regras.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

DILEX-BWS como perfil de juntas de dilatacao

com angulos de fixacao perfurados trapezoidais

laterais em PVC reciclado duro e com uma zona

de dilatacao flexivel com 5 mm de largura em

CPE macio e proceder a colocacao da ceramica

sob consideracao das indicacoes do fabricante

de acordo com as regras.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

DILEX-AKWS como perfil de junta de dilatacao

com perfis laterais em aluminio com abas de

fixacao trapezoidais perfuradas e uma camara

do perfil para formar uma zona de movimento

em plastico com 6 mm de largura e proceder

a sua colocacao no ambito da instalacao da

ceramica, sob consideracao das indicacoes do

fabricante de acordo com as regras.

Altura do perfil

(de acordo com a espessura da tijoleira):_________mm

Cor:___________________________________

Art. n.o:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de SchluterR-

DILEX-EK como perfil de movimento de canto

de duas pecas com uma samblagem de macho

e femea para juntas de bordo duradouras e

flexiveis na area de transicao entre solo/parede

com abas de fixacao perfuradas trapezoidais

em PVC duro e uma zona de dilatacao em

CPE macio, adequado para a absorcao de

deformacoes verticais de ate 8 mm, e instalar de

acordo com as regras. Devem ser observadas

as normas de aplicacao do fabricante.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____metros lineares de SchluterR-

DILEX-RF como perfil de movimento de canto

de duas pecas com uma samblagem de macho

e femea para juntas de bordo duradouras e

flexiveis na area de transicao entre solo/parede

com abas de fixacao perfuradas trapezoidais

em PVC duro e uma zona de dilatacao em CPE

macio, adequado para a absorcao de deformacoes

de ate 8 mm, e instalar de acordo com as

regras. Devem ser observadas as recomendacoes

de aplicacao do fabricante.

Altura do perfil U:_____________________mm

Altura do perfil O:_____________________mm

Cor:___________________________________

Art. no:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mao de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____m² de

- tijoleira

- placas em pedra natural

- placas em pedra artificial

com o formato ..........cm x ..........cm

Produto:_ _________ Art. no:_______________

e colocar, de acordo com as regras, mediante

o metodo de camada fina com uma argamassa

fina hidraulica sobre SchluterR-DITRA 25 e

proceder ao enchimento das juntas depois da

argamassa fina secar.

Devem ser observadas as normas de aplicacao

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mao de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²