Modelo de texto para propostas:

Fornecer______ unidades de Schlüter®-KERDISHOWER-

T como elemento de poliban ao nível

do solo, sobre o qual pode ser colocada tijoleira

e adequado para cadeiras de rodas, de espuma

rígida expansiva com uma estrutura aderente em

forma de trapézio e uma inclinação predefinido

de > 2% (excepto do lado mais comprido da

placa com inclinação 90 x 180 cm) na dimensão

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

90 x 180 cm

om a guarnição de impermeabilização Schlüter®-

KERDI correspondente ao sistema com membrana

de impermeabilização de polietileno que

cobre fendas, revestida de ambos os lados com

velo para a aderência da membrana na cola para

tijoleira, e colar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

Art. n.º:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer________ unidades de Schlüter®-KERDISHOWER-

TC como elemento de poliban ao nível

do solo em 2 peças, sobre o qual pode ser colocada

tijoleira e adequado para cadeiras de rodas,

de espuma rígida expansiva com uma estrutura

aderente em forma de trapézio e um declive predefinido

de > 2% (excepto do lado mais comprido da

placa com inclinação 90 x 180 cm) com uma placa

de compensação em 2 peças correspondente ao

sistema como parte inferior para montar a caixa de

descarga e o tubo de escoamento na dimensão

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

90 x 180 cm

com a guarnição de impermeabilização Schlüter®-

KERDI correspondente ao sistema com membrana

de impermeabilização de polietileno que

cobre fendas, revestida de ambos os lados com

velo para a aderência da membrana na cola para

tijoleira, e colar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

Art. n.º:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _______unidades de Schlüter®-

KERDI-SHOWER-TB como elemento de

poliban ao nível do solo, sobre o qual pode

ser colocada tijoleira e que é adequado para

cadeiras de rodas, de espuma rígida expansiva

com um declive predefinido de > 2% e

uma impermeabilização Schlüter®-KERDI em

membrana de isolamento que cobre fendas

de polietileno flexível com velo integrado de

ambos os lados para permitir a aderência da

membrana na cola para tijoleira, no tamanho

100 x 100 cm

e colar sob consideração das indicações do

fabricante e de acordo com as regras.

Art. n.º:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer ______unidades de Schlüter®-KERDISHOWER-

SK como conjunto de impermeabilização

conjunta, composto por Schlüter®-

KERDI enquanto membrana de isolamento

que cobre fendas de polietileno flexível com

velo integrado de ambos os lados para permitir

a aderência da membrana na cola para

tijoleira, Schlüter®-KERDI-KEBA como fita de

isolamento em lâmina de polietileno revestida

de ambos os lados com velo para a impermeabilização

de juntas e ligações piso/parede, 2

unidades de Schlüter®-KERDI-KERECK como

cantos interiores pré-fabricados em lâmina de

polietileno revestida de ambos os lados com

velo para impermeabilizar as áreas de canto, 2

unidades de Schlüter®-KERDI-KM como guarnição

para tubo com um furo com um diâmetro

de 22 mm e revestida de ambos os lados com

velo, 1 unidade de Schlüter®-KERDI-COLL

como cola de dois componentes à base de

uma dispersão de acrilato sem solventes e de

um pó reactivo para colar e impermeabilizar

as sobreposições das membranas Schlüter®-

KERDI

para chuveiros à face do solo até 1,0 m x 1,0 m

para chuveiros à face do solo até 2,0 m x 2,0 m

e instalar sob consideração das indicações do

fabricante e de acordo com as regras.

Art. n.º:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer________unidades de Schlüter®-

KERDI-SHOWER-SKB como conjunto de

impermeabilização conjunta, incl. escoamento

de água no solo, composto por Schlüter®-

KERDI enquanto membrana de isolamento

que cobre fendas de polietileno flexível com

velo integrado de ambos os lados para permitir

a aderência da membrana na cola para

tijoleira, Schlüter®-KERDI-KEBA como fita de

isolamento em lâmina de polietileno revestida

de ambos os lados com velo para a impermeabilização

de juntas e ligações piso/parede, 2

unidades de Schlüter®-KERDI-KERECK como

cantos interiores pré-fabricados em lâmina de

polietileno revestida de ambos os lados com

velo para impermeabilizar as áreas de canto, 2

unidades de Schlüter®-KERDI-KM como guarnição

para tubo com um furo com um diâmetro

de 22 mm e revestida de ambos os lados

com velo, 1 unidade de Schlüter®-KERDICOLL

como cola de dois componentes à base

de uma dispersão de acrilato sem solventes e

de um pó reactivo para colar e impermeabilizar

as sobreposições das membranas Schlüter®-

KERDI, 1 unidade de Schlüter®-KERDI-DRAINBASE

como escoamento de água no solo com

sifão, bocal de escoamento horizontal DN40/

DN50 (40/50 mm) e encaixe para argamassa

fina com grelha em aço inoxidável 10 x 10 cm

(desenho 1)

para chuveiros à face do solo até 1,0 m x 1,0 m

para chuveiros à face do solo até 2,0 m x 2,0 m

e instalar sob consideração das indicações do

fabricante e de acordo com as regras.

Art. n.º:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.